## Slide 1: Mbed: D’une connectivité locale à l’Internet
Stage d’ingénieur:
30/01/2012
Samuel Mokrani

## Slide 2: Outline
ARM et Mbed
Internet des Objets
  WebSocket: nouveau standard d’HTML5
  Connexion de capteurs à Internet
Pile USB Device
  Introduction à l’USB
  Architecture
  Classe USB HID
  Classe USB Audio

## Slide 3: ARM
Multinationale britannique spécialisée dans le développement de processeurs RISC:
  Fondée en novembre 1990 à la suite d’une joint-venture entre Acorn Computers, Apple Computer (Apple Inc.) and VLSI Technology (NXP semiconductor)
Modèle économique:
  Conception de Propriétés Intellectuelles
  Ne produit pas elle même ses processeurs
  Fournit des licences

## Slide 4: Mbed
IDE en ligne
Cartes à base de Cortex-M3
et Cortex-M0
Website Mbed:
communauté
C++ SDK
Prototypage rapide pour
microcontrolleurs

## Slide 5: Internet Des Objets

## Slide 6: Internet des Objets (IdO)
Étendre Internet à des objets ou des lieux
De plus en plus d’objets conectés:
  15 milliards d’ici 2015 selon une prédiction de Cisco
La connexion de microcontrolleurs à Internet est une étape importante pour l’IdO:
    Monuments intelligents
    Réseaux électriques
    intelligents

## Slide 7: IoD: WebSockets
Nouveau standard d’HTML5 (RFC 6455):
  Communication bidirectionnelle
  À travers une unique socket TCP
  Réduction de l’overhead
  Moins de traffic
  Connexion standard et sécurisée (ws:// et wss:// URL)
Pourquoi l’introduction des WebSockets ?
  Remplacer les existantes techniques de polling (AJAX)
  Besoin d’une réelle communication bidirectionnelle sans utiliser plusieurs connexions HTTP

## Slide 8: IoD: WebSockets
Handshake:
GET /ws HTTP/1.1
Host: example.org
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
Upgrade: WebSocket
Origin: http://example.org
Sec-WebSocket-Version: 13
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=
Requête HTTP envoyée par le client
Réponse du server
Format:

## Slide 9: Connexion de capteurs à Internet

## Slide 10: IoD: connexion de capteurs à Internet
Architecture:
Server WebSocket
(Python)
Mbed board +
Capteur
(C++)
Desktop browser
(Javascript)
Mobile browser
(Javascript)
Les navigateurs reçoivent les données des capteurs
  Les mbeds envoient au server les valeurs des capteurs
  Le server broadcaste tous les messages reçus

## Slide 11: IoD: connexion de capteurs à Internet
Server WebSocket:
  Basée sur le webserver Tornado
  ws://sockets.mbed.org/ws/<channel>/<mode>
  Un client est connecté à travers un “channel”
  Au sein d’un même channel, des messages peuvent être échangés selon un “mode de connexion”:
    Write-Only (wo)
    Read-Only (ro)
    Read-Write (rw)

## Slide 12: IoD: connexion de capteurs à Internet
Cartes à base de mbed:
Connexion à Internet:
  Module wifi de Roving Networks:
    Pile TCP/IP integrée
    Communication avec le mbed via un port série
  Bibliothèque WebSocket
  Connexion au server WebSocket

## Slide 13: IoD: connexion de capteurs à Internet
Navigateurs:
Architecture:
  Ouverture d’une connexion WebSocket avec le server
  Écoute de WebSocket messages
  Mise à jour des graphes selon le message reçu

## Slide 14: IoD: connexion de capteurs à Internet
Tableau de bord

## Slide 15: Universal Serial Bus: USB Device

## Slide 16: USB Device: Overview
Modes de communication:
USB 1.0 | Low-speed Full-speed | 1.5 Mbit/s 12 Mbit/s
USB 2.0 | High Speed | 480 Mbit/s
USB 3.0 | Super Speed | 5 Gbit/s
Topologie:
  Un hôte
  Plusieurs périphériques
  Bus étoilé

## Slide 17: USB Device: Introduction
Transferts:
  Entre “endpoints”
  Different types de transferts adaptés à différents besoins

## Slide 18: USB Device: Introduction
Énumeration:
  L’hôte assigne une adresse unique au périphérique
  Identification du périphérique auprès de l’hôte à travers des “descripteurs”

## Slide 19: USB Device: architecture
Abstraction du hardware
USB IRQ handler

## Slide 20: USB Device: USBDevice
Classe USBDevice:
  Pas de différence entre les deux mbeds
  Énumération:

## Slide 21: USB Device: USB HID
Human Interface Device (HID):
  Exemples: souris, clavier, joystick
  Solution pour échanger des données brutes avec l’hôte
  Un pilote HID est intégré dans tous les OS
  Spécificité de la classe:
    Transfert d’interruption pour envoyer et recevoir des données
    Données contenues dans un “report”
    Un descripteur de report définit le format et la taille des données échangées

## Slide 22: USB Device: Generique USB HID
Descripteur de report inclut:
  Taille des données: 8bits
  Taille des packets échangés
Photo mbed hid

## Slide 23: USB Device: USB Audio
Échange de packets audio (PCM 16 bits signés) avec l’hôte
Spécificité de la classe:
  transferts isochrone

## Slide 24: USB Device: USB Audio
Traîtement des packets audio:
  Durant le Start of Frame évènement généré chaque milliseconde
  Taille des packets: variable selon la fréquence et le nombre de canaux
TAILLE PACKET AUDIO = (FREQ / 500) * nb channel

## Slide 25: USB Device: USB Audio
Tests de la classe USB Audio:
  I2S/I2C DAC pour la réception de packets audio
  Logiciel permettant la capture de packets audio

## Slide 26: Conclusion
Internet des Objets:
  Introduction d’un nouveau standard d’HTML5 dans les systèmes embarqués
  Connexion de capteurs à Internet:
    Premiers prototypes
    Démontre le potentiel de l’IoD
Un mbed reconnu en tant que périphérique USB:
  HID: generique HID, souris, clavier
  Port série virtuel
  Mass Storage
  Audio
  MIDI

## Slide 27: Merci de votre attention! Des questions ?