## Slide 1: Mbed: D’une connectivité locale à l’Internet
Stage d’ingénieur:
30/01/2012
Samuel Mokrani

## Slide 2: Outline
Mbed
Internet des Objets
  WebSocket: nouveau standard d’HTML5
  Connexion de capteurs à Internet
Pile USB Device
  Introduction à l’USB
  Architecture
  Classe USB HID
  Classe USB Audio

## Slide 3: Mbed
Compilateur en ligne
Cartes à base de Cortex-M3 et
Cortex-M0
Mbed site web
Bibliothèques de haut niveau pour les périphériques
Prototypage rapide pour
microcontrolleurs

## Slide 4: Internet Des Objets

## Slide 5: Internet des Objets (IdO)
Étendre Internet à des objets ou des lieux
De plus en plus d’objets conectés:
  15 milliards d’ici 2015 selon une prédiction de Cisco
La connexion de microcontrolleurs à Internet est une étape importante pour l’IdO:
    Monuments intelligents
    Réseaux électriques
    intelligents

## Slide 6: IoD: WebSockets
Nouveau standard d’HTML5 (RFC 6455):
  Communication bidirectionnelle
  À travers une unique socket TCP
  Réduction de l’overhead
  Moins de traffic
  Connexion standard et sécurisé (ws:// et wss:// URL)
Pourquoi l’introduction des WebSockets ?
  Remplacer les existantes techniques de polling (AJAX)
  Besoin d’une réelle communication bidirectionnelle sans utiliser plusieurs connexions HTTP

## Slide 7: IoD: WebSockets
Handshake:
GET /ws HTTP/1.1
Host: example.org
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
Upgrade: WebSocket
Origin: http://example.org
Sec-WebSocket-Version: 13
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=
Requête HTTP envoyée par le client
Réponse du server
Format:

## Slide 8: Connexion de capteurs à Internet

## Slide 9: IoD: connexion de capteurs à Internet
Architecture:
Server WebSocket
(Python)
Mbed board +
Capteur
(C++)
Desktop browser
(Javascript)
Mobile browser
(Javascript)
Les navigateurs reçoivent les données des capteurs
  Les mbeds envoient au server les valeurs des capteurs
  Le server broadcaste tous les messages reçus
  Les navigateurs vont recevoir

## Slide 10: IoD: connexion de capteurs à Internet
Cartes à base de mbed:
Connexion à Internet:
  Module wifi de Roving Networks:
    Pile TCP/IP integrée
    Communication avec le mbed via un port série
  Bibliothèque WebSocket

## Slide 11: IoD: connexion de capteurs à Internet
Navigateurs:
Architecture:
  Ouverture d’une connexion WebSocket avec le server
  Écoute de WebSocket messages
  Mise à jour des graphes selon le message reçu

## Slide 12: IoD: connexion de capteurs à Internet
Server WebSocket:
  Basée sur le webserver Tornado
  ws://sockets.mbed.org/ws/<channel>/<mode>
  Un client est connecté à travers un “channel”
  Au sein d’un même channel, des messages peuvent être échangés selon un “mode de connexion”:
    Write-Only (wo)
    Read-Only (ro)
    Read-Write (rw)

## Slide 13: IoD: connexion de capteurs à Internet
Tableau de bord

## Slide 14: Universal Serial Bus: Device

## Slide 15: USB Device: Overview
Modes de communication:
USB 1.0 | Low-speed Full-speed | 1.5 Mbit/s 12 Mbit/s
USB 2.0 | High Speed | 480 Mbit/s
USB 3.0 | Super Speed | 5 Gbit/s
Topologie:
  Un hôte
  Plusieurs périphériques
  Bus étoilé

## Slide 16: USB Device: Introduction
Transferts:
  Entre “endpoints”
  Different types de transferts adaptés à différents besoins

## Slide 17: USB Device: Introduction
Énumeration:
  L’hôte assigne une adresse unique au périphérique
  Identification du périphérique auprès de l’hôte à travers des “descripteurs”

## Slide 18: USB Device: architecture
Abstraction du hardware
USB IRQ handler

## Slide 19: USB Device: USBDevice
Classe USBDevice:
  Pas de différence entre les deux mbeds
  Énumération:

## Slide 20: USB Device: USB HID
Human Interface Device (HID):
  Exemples: souris, clavier, joystick
  Solution pour échanger des données brutes avec l’hôte
  Un pilote HID est intégré dans tous les OS
  Spécificité de la classe:
    Transfert d’interruption pour envoyer et recevoir des données
    Données contenues dans un “report”
    Un descripteur de report définit le format et la taille des données échangées

## Slide 21: USB Device: Generique USB HID
Descripteur de report inclut:
  Taille des données: 8bits
  Taille des packets échangés
Photo mbed hid

## Slide 22: USB Device: USB Audio
Échange de packets audio (PCM 16 bits signés) avec l’hôte
Spécificité de la classe:
  transferts isochrone

## Slide 23: USB Device: USB Audio
Traîtement des packets audio:
  Durant le Start of Frame (SOF) évènement généré chaque milliseconde
  Taille des packets: variable selon la fréquence et le nombre de canaux
TAILLE PACKET AUDIO = (FREQ / 500) * nb channel

## Slide 24: USB Device: USB Audio
Tests de la classe USB Audio:
  I2S/I2C DAC pour la réception de packets audio
  Logiciel permettant la capture de packets audio

## Slide 25: Conclusion
Internet des Objets:
  Introduction d’un nouveau standard d’HTML5 dans les systèmes embarqués
  Connexion de capteurs à Internet:
    Premiers prototypes
    Démontre le potentiel de l’IoD
Un mbed reconnu en tant que périphérique USB:
  HID: generique HID, souris, clavier
  Port série virtuel
  Mass Storage
  Audio
  MIDI

## Slide 26: Merci de votre attention! Des questions ?